ООО «Ваша организация»

г. Санкт-Петербург, ул. Ваш адрес

ПРОГРАММА

ПРОВЕДЕНИЯ ВВОДНОГО ИНСТРУКТАЖА

ПО СОБЛЮДЕНИЮ МЕР

ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

#### Санкт-Петербург

2018

= У Т В Е Р Ж Д А Ю =

Руководитель организации

_____________________ / ФИО/

(должность, подпись, расшифровка)

«____»_________________ 20ххг.

ПРОГРАММА

ПРОВЕДЕНИЯ ВВОДНОГО ИНСТРУКТАЖА ПО СОБЛЮДЕНИЮ МЕР ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

I. ОБЩИЕ ПОНЯТИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ.

Пожарная опасность (пожароопасность) – возможность возникновения и (или) развития пожара.

Пожар – неконтролируемое горение, причиняющее материальный ущерб, вред жизни и здоровью людей, интересам общества и Государства.

Горение - химическая реакция окисления, сопровождающаяся выделением тепла и свечением. В зависимости от скорости процесса, горение подразделяется на собственно горение и взрыв.

Взрыв – частный случай горения, протекающего мгновенно, с кратковременным выделением значительного количества тепла и света.

Для возникновения и развития пожара необходимо три условия (т.н. «треугольник огня»):

# ТРЕУГОЛЬНИК ОГНЯ

Горючая среда – горючие вещества и окислитель. Горючими считаются веществ, материалы, оборудование, строительные конструкции и т.п. способные загораться от источника огня и самостоятельно гореть после его удаления. Горючие вещества могут быть в трех агрегатных состояниях: жидком твердом и газообразном.

В качестве окислителя обычно выступает кислород, находящийся в атмосферном воздухе. Чтобы началось горение, горючая среда должна быть нагрета до определенной температуры при помощи источника зажигания.

Источник зажигания – средство энергетического воздействия, инициирующее возникновение горения. Источник зажигания должен обладать энергией (температурой) достаточной для возникновения горения и должен быть внесен в горючую среду или находиться на расстоянии близком для ее воспламенения.

Существует 4 группы источников зажигания:

1. Открытый огонь.

2. Тепловое проявление электрической энергии.

3. Тепловое проявление механической энергии.

4. Тепловое проявление химических реакций.

Условия (пути) развития пожара – отсутствие препятствий огню, дыму из-за слабого уровня противопожарной защиты объекта:

1. Отсутствие средств пожаротушения и соответствующих видов пожарной техники.

2. Отсутствие автоматических установок пожарной сигнализации и пожаротушения, систем противодымной защиты, оповещения людей о пожаре.

3. Отсутствие огнезащитной обработки (пропитки) горючих конструкций, материалов.

4. Отсутствие противопожарных преград, разрывов, огнеудерживающих устройств и т.п.

При отсутствии условий развития пожара, он может возникнуть. Но не получить своего дальнейшего распространения.

Вершины «треугольника горения» влияют на степень пожарной опасности объекта, помещения, технологического процесса. Например, чем больше горючей среды, источников зажигания, условий развития огня, тем выше уровень пожарной опасности, т.е. возможно возникновение и развитие пожара в любое время.

Чаще всего на объектах (прежде всего на промышленных) встречаются все три условия (вершины «треугольника огня»), но пожаров не возникает. Это объясняется тем, что все факторы возникновения и развития пожара не соединены друг с другом и между ними нет определенной связи и взаимозависимости. Например, есть горючая среда, но нет источника зажигания; имеются (возникают) источники зажигания с достаточной энергией, но нет их контакта с горючей средой и т.п. Таким образом, исключить возможность возникновения пожара можно путем разрыва связей «треугольника огня», определяющего пожарную опасность объекта или исключением одного из трех условий.

Огонь гасится при следующих условиях:

а) прекращение доступа кислорода к горящему веществу, материалу;

б) охлаждение вещества до температуры, при которой горение невозможно;

в) удаление горючих материалов из огня.

Отсюда следует, что возникновение и продолжение горения возможно при определенном количественном соотношении горючего вещества (топлива) и кислорода, а также при определенной температуре и тепловой энергии источника зажигания.

Различают 2 вида горения:

1. Полное горение, протекающее при достаточном или избыточном количестве кислорода.

2. Неполное горение – при недостатке кислорода. При этом виде горения обычно образуются едкие и ядовитые, горючие и взрывоопасные продукты: окись углерода, спирты, кислоты, альдегиды.

При пожаре в помещении, куда не поступает кислород, огонь будет слабеть и погаснет после того, как имеющийся кислород будет израсходован. Открывать окна и двери такого помещения нужно с соблюдением определенных мер безопасности.

I.II. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПОЖАРНОЙ ОПАСНОСТИ.

Пожарная опасность веществ и материалов определяется целым набором показателей, отображающих взрывопожароопасность на различных стадиях процесса горения. Число этих показателей зависит также от агрегатного состояния горючего вещества.

Основными показателями являются:

1. Для твердых горючих веществ и материалов:

а) Температура воспламенения (tвос) – температура горючего вещества, при которой оно выделяет горючие пары или газы с такой скоростью, что после воспламенения их от источника зажигания возникает устойчивое горение;

б) температура самовоспламенения (tс.в.) – самая низкая температура горючего вещества, при которой происходит резкое увеличение скорости экзотермических реакций, заканчивающееся возникновением пламенного горения;

в) температура тления (tтл.) – самая низкая температура вещества (материалов, смеси), при которой происходит резкое увеличение скорости экзотермических реакций, заканчивающееся возникновением тления.

2. Для горючих жидкостей:

а) температура вспышки (tвсп.) – самая низкая (в условиях специальных испытаний) температура горючего вещества, при которой над его поверхностью образуются пары и газы, способные вспыхивать от источника зажигания, но скорость их образования еще не достаточна для последующего горения.

Горючая жидкость (ГЖ) – жидкость способная самостоятельно гореть после удаления источника зажигания и имеющая температуру вспышки выше 61ºС. Горючие жидкости с температурой вспышки выше 61ºС относятся к пожароопасным, но, нагретые в условиях производства до температуры вспышки и выше, относятся к взрывоопасным.

Легковоспламеняющаяся жидкость (ЛВЖ) - жидкость способная самостоятельно гореть после удаления источника зажигания и имеющая температуру вспышки не выше 61ºС. К взрывоопасным относятся те ЛВЖ, у которых температура вспышки не превышает 61ºС, а давление паров при температуре 20ºС составляет менее 100 кПа (около 1 атм).

3. Для горючей пыли, волокон, газов, паров ЛВЖ:

Верхний и нижний концентрационные пределы воспламенения (СвпвСнпв) – соответственно максимальная и минимальная концентрация горючих газов, паров ЛВЖ, пыли или волокон в воздухе выше и ниже которых взрыва не произойдет даже при возникновении источника инициирования взрыва.

Горючие газы относятся к взрывоопасным при любых температурах окружающей среды.

Горючие пыль и волокна относятся к взрывоопасным, если их нижний концентрационный предел воспламенения не превышает 65 г/м3. Горючие пыль и волокна относятся к пожароопасным, если их нижний концентрационный предел воспламенения превышает 65 г/м3.

4. Для помещений:

а) категория помещений по взрывопожарной и  пожарной опасности: (А,Б,В1-В4, Г,Д);

б) класс зоны помещений по ПУЭ (взрывоопасные В-I, В-Iа, В-Iб, В-Iг, В-II,В-IIа); (пожароопасные П-I, П-II,П-IIа, П-III).

5. Для горючих строительных материалов:

а) по горючести строительные материалы подразделяются на 4 группы:

- Г1 – слабогорючие;

- Г2 – умеренногорючие;

- Г3 – нормальногорючие;

- Г4 – сильногорючие.

б) по воспламеняемости:

- В1 – трудновоспламеняемые;

- В2 – умеренновоспламеняемые;

- В3 – сильновоспламеняемые.

в) по расширению пламени по поверхности:

- РП1 – нераспространяющие;

- РП2 – умереннораспространяющие;

- РП3 – сильнораспространяющие.

Эти показатели определяются для кровли, полов и ковровых покрытий.

г) по дымообразующей способности:

- Д1 – с малой дымообразующей способностью;

- Д2 – с умеренной дымообразующей способностью;

- Д3 – с высокой дымообразующей способностью.

д) по токсичности продуктов горения:

- Т1 – малоопасные;

- Т2 – умеренноопасные;

- Т3 – высокоопасные;

- Т4 – чрезвычайноопасные.

6. Для строительных конструкций:

а) предел огнестойкости устанавливается по времени (в минутах) поступления одного или нескольких последовательных, нормированных для данной конструкции, признаков предельных состояний:

- потери несущей способности (R);

- потери цельности (Е);

- потери теплоизолирующей способности (I).

б) класс пожарной опасности:

- К0 – непожароопасные;

- К1 – малопожароопасные;

- К2 – умереннопожароопасные;

- К3 – пожароопасные.

7. Для зданий:

а) степень огнестойкости (I, II, III, IV, V) определяется огнестойкостью его строительных конструкций;

б) класс конструктивной пожароопасности здания (С0, С1, С2, С3) определяется степенью участия строительных конструкций в развитии пожара и образовании его опасных факторов;

в) класс функциональной пожароопасности зданий и его частей (Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, Ф5) определяется их назначением и особенностями размещаемых в них технологических процессов.

I.III. ПРИЧИНЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПОЖАРОВ.

За последние 5 лет в городе и области произошло 74 786 пожаров, гибель людей составила 3 001 человек. В среднем в год в городе и области происходит 15 000 пожаров, гибнет 600 человек.

В среднем по стране за год происходит более 300 000 пожаров, потери от которых составляют 27 млрд. руб, число погибших – 17 000. Пожарные расчеты только за 1 час выезжают по тревоге свыше 100 раз, при этом, как правило, гибнет 1 человек, и 10 получают травмы.

В этих условиях многое зависит от правильности действий при возникновении пожара самих граждан, уровня их подготовленности. Как показывает статистика, свыше 60% пожаров происходит вследствие незнания и не выполнения требований пожарной безопасности. Об этом свидетельствуют причины возникновения пожаров.

Основными из них (за последние 5 лет) являются:

1. Неосторожное обращение с огнем 		        	 – 45,4%.

2. Неисправность электрооборудования 		 – 14,9%.

3. Неосторожность при курении  			 – 14,2%.

4. Нарушение правил эксплуатации электроприборов   –   3,7%.

5. Поджоги 						 –   3,5%.

6. Нарушение правил проведения огневых работ	 –   1,2%.

I.IV. ПРИЧИНЫ ГИБЕЛИ ЛЮДЕЙ НА ПОЖАРАХ.

Гибель людей на пожарах во многом обусловлена отсутствием элементарных противопожарных знаний и навыков. Люди зачастую не знают не только элементарных правил пожарной безопасности, но даже номера телефона ближайшей пожарной части. Не говоря уже о действиях в начальный момент развития пожара до прибытия подразделений пожарной охраны, о способах самоспасения в экстремальной ситуации.

Какие основные причины гибели людей на пожаре? Что необходимо знать, чтобы остаться в живых?

1. В огне человек не может видеть, пожар ослепляет.

Пламя не несет света, и все делает черным. Ничего не видно, только пламя, пепел и полная темнота. Человек никогда не испытывавший реальных факторов пожара, в такой ситуации будет находиться в состоянии шока. Происходит полная потеря ориентации, человек не может найти знакомую дверь для выхода, начинается паника, что и приводит к неминуемой гибели.

Во избежание воздействия данного фактора в зданиях и помещениях используют следующие меры защиты:

а)  аварийное освещение;

б) светоуказатели «эвакуационный (запасной) выход»;

в) знаки пожарной безопасности, используемые на путях эвакуации, в том числе светящиеся в темноте;

г)  электрические фонари.

2. На пожарах люди гибнут от дыма и газа, а не в пламени.

Используемое в настоящее время на производстве сырье и материалы при горении могут выделять более 70 видов токсичных веществ (окись углерода, углекислый газ, дифосген, пары синильной кислоты, цианистый водород и др.). Несколько вдохов в такой атмосфере – и человека уже не спасти.

Более половины пострадавших от дыма гибнет на месте пожара. 42% от оставшихся в живых, получают тяжелые отравления, каждый 3-й их них умирает в больнице, не приходя в сознание.

Для борьбы с дымом используются:

а) незадымляемые лестничные клетки (за счет подпора воздуха или поэтажных входов через воздушную наружную зону);

б) удаление дыма через автоматически открывающиеся клапана дымоудаления посредством вытяжных вентиляторов;

в) установка самозакрывающихся с уплотненными притворами дверей, препятствующих распространению дыма;

г) устройство системы автоматической пожарной сигнализации (дымовые и тепловые датчики, кнопки ручной пожарной сигнализации, звонки пожарной тревоги, станции пожарной сигнализации);

д) системы оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией;

е) средства индивидуально защиты органов дыхания при пожаре (СИЗОД);

ж) групповые и индивидуальные спасательные комплекты.

3. Жар от огня способен вызвать мгновенную гибель.

Пожар в помещении продолжительностью чуть больше одной минуты создает температуру в слое дыма до 370ºС. При температуре 65ºС организм перестает функционировать, легкие буквально испаряются, человек мгновенно теряет сознание и гибнет. Так как вверху помещения температуры значительно выше, то необходимо защищать голову или выходить из огня, пригибаясь.

4. Пожар не оставляет времени на раздумья. Необходимо успеть вырваться из огня.

Статистика показывает, требуется всего 5 минут, чтобы пожар внутри помещения стал неуправляемым и вызвал гибель всех находящихся там людей. Если пожар стал неуправляемым, то у человека всего лишь 30 секунд, чтобы покинуть помещение.

II. ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ И НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ

ПО ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ.

Пожарная безопасность – состояние защищенности личности, имущества, общества и государства от пожаров.

Для обеспечения пожарной безопасности предприятий, учреждений, организаций, объектов необходимо выполнять определенные требования пожарной безопасности.

Требования пожарной безопасности – специальные условия социального или технического характера, установленные в целях обеспечения пожарной безопасности законодательством РФ, нормативными документами или уполномоченным государственным органом.

Противопожарный режим – правила поведения людей, порядок организации производства или содержания помещений (территорий), обеспечивающие предупреждение нарушений требований пожарной безопасности и тушение пожаров.

Пожарная безопасность предприятий обеспечивается требованиями следующих законодательных, нормативно-правовых актов и организационно-распорядительных документов:

1. Федеральный Закон РФ «О пожарной безопасности» от 21.12.94 г № 69-ФЗ.

2. «Правила пожарной безопасности в российской Федерации» ППБ-01-33.

3. ГОСТ 12.1.004-91 «Пожарная безопасность. Общие требования».

4. Отраслевые и региональные Правила пожарной безопасности, а также другие нормативные документы, утвержденные в установленном порядке.

5. Организационно-распорядительные документы по обеспечению пожарной безопасности на объекте (приказы, инструкции, положения и др.).

II.I. ОРГАНИЗАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ

ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ.

1. Предотвращение образования горючей среды должно обеспечиваться одним из следующих способов или их комбинаций:

а) максимально возможное применение негорючих и трудногорючих материалов и веществ;

б) уменьшение массы или объема горючих веществ и материалов, находящихся одновременно в помещении или на открытых площадках;

в) устройство аварийного слива пожароопасных жидкостей и аварийного стравливания горючих газов из аппаратуры;

г) периодическая очистка (уборка) территории, на которой располагается объект, помещений, коммуникаций, аппаратуры от горючих отходов, отложений пыли, пуха и т.п.;

д) удаление пожароопасных отходов производства;

е) замена легковоспламеняющихся и горючих жидкостей на пожаробезопасные технические моющие средства;

ж) поддержание давления и температуры в горючей среде, при которых распространение пламени исключается;

з) изоляция горючей среды (применение изолированных отсеков, камер, кабин, и т.п.);

и) поддержание безопасной концентрации горючей среды в соответствие с нормами, правилами и другими нормативно-техническими документами и правилами безопасности (вне пределов воспламенения горючих, газов, паров, взвесей или окислителя);

к) достаточная концентрация флегматизатора в воздухе защищаемого объекта (его составной части);

л) максимальная механизация и автоматизация технологических процессов, связанных с обращением горючих веществ, применение герметичного оборудования и тары;

м) установка пожароопасного оборудования по возможности в изолированных помещениях или на открытых площадках;

н) применение устройств защиты производственного оборудования с горючими веществами от повреждений и аварий, установкой отключающих, отсекающих или других устройств.

2. Предотвращение образования в горючей среде источников зажигания должно достигаться применением одним из следующих способов или их комбинацией:

а) применение машин, механизмов, оборудования, устройств, при эксплуатации которых не образуются источники зажигания;

б) применение электрооборудования, соответствующего пожароопасной и взрывоопасной зонам, группе и категории взрывоопасной смеси по ПУЭ;

в) применение в конструкции быстродействующих средств защитного отключения возможных источников зажигания;

г) применение технологического оборудования, процесса, удовлетворяющего требованиям электростатической искробезопасности;

д) устройство молниезащиты зданий, сооружений и оборудования;

е) поддержание температуры нагрева поверхности машин, механизмов, оборудования, устройств, веществ и материалов, которые могут войти в контакт с горючей средой, ниже предельно допустимой, составляющей 80% от наименьшей температуры самовоспламенения горючего;

ж) исключение возможности появления искрового разряда в горючей среде с энергией, равной и выше минимальной энергии зажигания;

з) применение не искрящего инструмента при работе с ЛВЖ и горючими газами;

и) ликвидация условий для теплового, химического или микробиологического самовозгорания образующихся веществ, материалов, изделий и конструкций. Выполнение требований пожарной безопасности по совместному хранению веществ и материалов;

к) устранение контакта с воздухом пирофорных веществ;

л) выполнение требований правил пожарной безопасности и установленного противопожарного режима, исключающих возможность возникновения пожара от источников зажигания.

3. Противопожарная защита (ограничение распространения пожара) должна достигаться применением одним из следующих способов или их комбинацией:

а) устройство противопожарных преград;

б) установление предельно допустимых площадей противопожарных отсеков и секций, ограничение этажности зданий и сооружений;

в) устройство аварийного отключения и переключения установок и коммуникаций;

г) применение средств, предотвращающих или ограничивающих разлив и растекание жидкостей при пожаре;

д) применение огнеограждающих устройств в оборудовании;

е) применение средств пожаротушения с соответствующих видов пожарной техники;

ж) применение установок автоматической пожарной сигнализации и пожаротушения.

з) применение основных строительных конструкций и материалов, в том числе используемых для облицовки конструкций, с нормированными показателями пожарной безопасности;

и) применение пропитки конструкций объектов антипиринами и нанесение на их поверхность огнезащитных красок (составов);

к) организация своевременного оповещения и эвакуации людей с помощью технических средств, включая автоматические;

л) применение средств коллективной и индивидуальной защиты персонала от опасных факторов пожара;

м) применение системы противодымной защиты;

н) применение средств пожаротушения и соответствующих видов пожарной техники.

II.II. ПРАВА ГРАЖДАН И ОРГАНИЗАЦИЙ (ПРЕДПРИЯТИЙ) В ОБЛАСТИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ.

Граждане имеют право на:

а) защиту их жизни, здоровья и имущества в случае пожара;

б) возмещение ущерба, причиненного пожаром, в порядке, установленном действующим законодательством;

в) участие в установлении причин пожара, нанесшего ущерб их здоровью и имуществу;

г) получение информации по вопросам пожарной безопасности, в том числе в установленном порядке от органов управления и подразделений пожарной охраны;

д) участие в обеспечении пожарной безопасности, в том числе в установленном порядке, в деятельности добровольной пожарной охраны.

Организации (предприятия) имеют право:

а) создавать, реорганизовывать и ликвидировать в установленном порядке подразделения пожарной охраны, которые они содержат за счет собственных средств, в том числе на основе договоров с Государственной противопожарной службой;

б) вносить в органы государственной власти и органы местного самоуправления предложения по обеспечению пожарной безопасности;

в) проводить работы по установлению причин и обстоятельств пожаров, происшедших на предприятиях;

г) устанавливать меры социального и экономического стимулирования обеспечения пожарной безопасности;

д) получать информацию по вопросам пожарной безопасности, в том числе в установленном порядке от органов управления и подразделений пожарной охраны.

II.III. ОБЯЗАННОСТИ РАБОТНИКОВ ПРЕДПРИЯТИЯ В ОБЛАСТИ

ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ.

Работники организаций (предприятий) обязаны:

а) соблюдать на производстве требования пожарной безопасности стандартов, норм и правил, утвержденных в установленном порядке, а также соблюдать и поддерживать противопожарный режим;

б) выполнять меры предосторожности при пользовании газовыми приборами, проведении работы с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, другими опасными в пожарном отношении веществами, материалами, оборудованием;

в) оказывать содействие пожарной охране при тушении пожаров;

г) при обнаружении пожаров немедленно сообщать о них в пожарную охрану, принимать посильные меры по спасению людей, имущества и тушению пожаров;

д) выполнять предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц пожарной охраны;

е) предоставлять в порядке, установленном законодательством РФ, возможность государственным инспекторам по пожарному надзору проводить обследования и проверки принадлежащим им производственных, хозяйственных и иных помещений и строений в целях контроля за соблюдением требований пожарной безопасности;

ж) иметь в помещениях и строениях первичные средства тушения пожаров и противопожарный инвентарь в соответствии с правилами пожарной безопасности и перечнями, утвержденными соответствующими органами местного самоуправления.

# II.IV. ОБЯЗАННОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ В ОБЛАСТИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Предприятия, а также собственники имущества, лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители и должностные лица предприятий, лица в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности обязаны:

а) назначить приказом, ответственных лиц за пожарную безопасность отдельных территорий, зданий, сооружений, помещений, цехов, участков, технологического оборудования и процессов, электросетей и т.п., а также за эксплуатацию и исправное техническое состояние систем и средств противопожарной защиты;

б) обеспечить разработку инструкций о мерах пожарной безопасности для каждого взрывопожароопасного, пожароопасного участка (мастерской, цеха и т.п.), объекта в целом, а также по работе систем противопожарной защиты и средств пожаротушения;

в) установить приказом (инструкцией) в производственных, складских, административных, вспомогательных помещениях, соответствующий их пожарной опасности противопожарный режим (порядок уборки горючих отходов и пыли, обесточивания электрооборудования, осмотра и закрытия помещений после окончания работы, определение мест для курения, норм хранения пожароопасных веществ и материалов, условия проведения огневых работ, действия работников при обнаружении пожара и т.п.), постоянно контролировать его соблюдение всеми работниками;

г) проводить противопожарную пропаганду, а также организовать для своих работников противопожарную подготовку (инструктаж, обучение по мерам пожарной безопасности, противопожарные тренировки), не допускать к работе лиц, не прошедших противопожарный инструктаж;

д) организовать в соответствие с установленными требованиями разработку планов эвакуации персонала в случае пожара, а также инструкции, определяющей действия персонала по обеспечению быстрой и безопасной эвакуации людей;

е) вывесить на видных местах во всех производственных, административных, складских и вспомогательных помещениях таблички с указанием номера телефона вызова пожарной охраны;

ж) обеспечить объекты в соответствии с установленными нормами системами и средствами противопожарной защиты, включая первичные средства тушения пожаров, содержать их в исправном состоянии, постоянной готовности, не допускать использование данных средств не по назначению;

з) разрабатывать и осуществлять меры по обеспечению пожарной безопасности объектов, по безопасности персонала и защите материальных ценностей при пожаре;

и) соблюдать требования пожарной безопасности, а также выполнять предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц пожарной охраны;

к) включать в коллективный договор (соглашение) вопросы пожарной безопасности;

л) создавать и содержать в соответствии с установленными нормами органы управления и подразделения пожарной охраны, в том числе на основе договоров с Государственной противопожарной службой;

м) оказывать содействие пожарной охране при тушении пожаров, установлении причин и условий их возникновения и развития, а также при выявлении лиц, виновных в нарушении требований пожарной безопасности и в возникновении пожаров;

н) предоставлять в установленном порядке при тушении пожаров на территориях организаций необходимые силы и средства, горюче-смазочные материалы, а также продукты питания и места отдыха для личного состава пожарной охраны, участвующего в выполнении боевых действий по тушению пожаров, и привлеченных к тушению пожаров сил;

о) обеспечить доступ должностным лицам пожарной охраны при осуществлении ими служебных обязанностей на территории, в здания, сооружения, и на иные объекты организации;

п) предоставлять по требованию должностных лиц Государственной противопожарной службы сведения и документы о состоянии пожарной безопасности в организациях, в том числе о пожарной опасности произведенной продукции, а также о происшедших на их территориях пожарах и их последствиях;

р) незамедлительно сообщать в пожарную охрану о возникших пожарах, неисправностях имеющихся систем и средств противопожарной защиты, об изменении состоянии дорог, проходов и проездов;

с) создавать и содействовать деятельности добровольных пожарных дружин.

# II.V. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ.

Нарушение (невыполнение, не надлежащее выполнение или уклонение от выполнения) требований пожарной безопасности, в том числе Правил, влечет за собой уголовную, административную, дисциплинарную или иную ответственность в соответствии с действующим Законодательством РФ.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности, в том числе изложенных в Правилах, в соответствии с действующим Законодательством несут:

а) собственники имущества;

б) лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители, должностные лица предприятий;

в) лица, назначенные в установленном порядке ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

г) должностные лица в пределах их компетенции;

д) ответственные арендаторы, занимающие помещения государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда, если иное не предусмотрено соответствующим договором аренды;

е) иные граждане.

Невыполнение, не надлежащее выполнение или уклонение от выполнения Законодательства РФ о пожарной безопасности, нормативных документов в этой области, предприятий в пределах их компетенции, а также лицами, перечисленными выше, является нарушением требований пожарной безопасности, в том числе Правил, и влечет уголовную, административную, дисциплинарную или иную ответственность.

Вспышки, возгорания и пожары на производстве возникают в основном из-за халатного и небрежного отношения обслуживающего персонала при пользовании открытым огнем и при производстве огнеопасных работ, а также из-за неисправности технологического оборудования, электрических установок, местного отопления, контрольно-измерительных приборов и аппаратов.

Основным требованием пожарной безопасности является внимательное отношение всех работающих к выполнению правил пожарной безопасности.

Общими противопожарными требованиями являются:

- хранение ЛВЖ в производственных и лабораторных помещениях допускается только в металлической таре, в закрытых металлических шкафах или ящиках, не более суточной потребности, а на рабочих местах не более чем на 2-3 часа работы;

- промасленная ветошь и тряпки должны храниться только в металлических ящиках с плотно закрывающимися крышками, а по окончании удаляться в безопасное в пожарном отношении место;

- электро- и газосварочные работы должны производиться только по наряду-допуску, с разрешения администрации и при согласовании с местной (ведомственной) пожарной охраной.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- - вешать одежду и другие вещи на электропровода, выключатели, ролики, рубильники;

- - обертывать электрические лампы бумагой или материей;

- - пользоваться неисправной электроарматурой;

- - включать электроприборы непосредственно в сеть без штепсельной вилки или розетки;

- - оставлять оголенные концы электропроводов;

- - стирать спецодежду, мыть полы и технологическое оборудование растворителями (бензином, ацетоном и др.);

В  случае возгорания:

- - электрооборудования - немедленно срочно обесточить и применить первичные средства пожаротушения (песок, асбестовое полотно, углекислотные огнетушители);

- - ЛВЖ - необходимо горящую площадь асбестовым или войлочным  покрывалом, засыпать песком, при необходимости применять огнетушители;

- - одежды на человеке - ни в коем случае не следует бежать, необходимо стараться быстро сбросить с себя загоревшуюся одежду или  лечь на пол, плотно прижимаясь к нему загоревшимся участком.

В целях предупреждения возникновения возгораний и пожаров каждый работник обязан:

- - в процессе работы строго соблюдать правила пожарной безопасности и требования инструкций по соблюдению мер пожарной безопасности;

- - в случае возникновения возгорания или пожара немедленно сообщить администрации организации, вызвать городскую пожарную службу по тел: 01 и приступить к тушению пожара имеющимися первичными средствами пожаротушения.

Разработчик:

_____________________________________________________ /                                /

(должность, подпись, расшифровка)

«____» _________________ 20хх г.

# Text boxes

1. Горючая среда

2. Источник зажигания

3. Условия развития пожара