РУКОВОДЯЩИЙ ДОКУМЕНТ

СИСТЕМА ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ И РЕМОНТА ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ УСТАНОВОК ПОЖАРОТУШЕНИЯ, ДЫМОУДАЛЕНИЯ, ОХРАННОЙ, ПОЖАРНОЙ И ОХРАННО-ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ

Основные положения

РД 25 883-88

Группа Т51

Дата введения 01.01.89

ЛИСТ УТВЕРЖДЕНИЯ

| СОГЛАСОВАНО | УТВЕРЖДАЮ |
| --- | --- |
| Начальник ГУПО МВД СССР | Начальник Главного Научно-технического |
|  | управления |
| АК. Микеев | В.С. Мирошниченко |
| ( ( 1988 г. | ( ( 1988 г. |
| СОГЛАСОВАНО Начальник ГУВО МВД СССР |  |
| Л.А. Попов |  |
| ( ( 1988 г. |  |

| Директор ЦПКБ «Спецавтоматика» | А.С. Преображенская |
| --- | --- |
| Зав. Отделом 210 | Е.И. Пузыревская |
| Руководитель разработки и ответственный исполнитель, ведущий конструктор | Ю.А. Орлов |
| Исполнитель, инженер-конструктор I категории | ВМ Панеев |

| СОГЛАСОВАНО |  |
| --- | --- |
| Начальник Главспецавтоматики | О.Б. Зонов |
| ( ( | 1988 г. |
| СОГЛАСОВАНО |  |
| Директор ВНИИМИСП |  |
|  | В.П. Минаев |
| ( ( | 1988 г. |
| СОГЛАСОВАНО |  |
| Начальник ВНИИПО МВД СССР |  |
|  | Д.И. Юрченко |
| ( ( | 1988 г. |

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. УТВЕРЖДЕН Главным научно-техническим управлением Минприбора СССР

2. ИСПОЛНИТЕЛИ Ю.А. Орлов (руководитель темы), В.М. Панеев

3. Срок первой проверки 1993 г.

Периодичность проверки 5 лет

ВЗАМЕН ОСТ 25 884-79

Настоящий руководящий документ (в дальнейшем - РД) распространяется на технические средства (в дальнейшем - ТС) установок пожаротушения, дымоудаления, охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации (в дальнейшем - установки ПА и ОПС), смонтированных на объектах народного хозяйства, независимо от их ведомственной принадлежности, и обслуживаемых предприятиями Министерства приборостроения, средств автоматизации и систем управления (в дальнейшем - Минприбор).

РД устанавливает назначение, состав, объекты стандартизации и правила наименования комплекса нормативно-технических документов «Система технического обслуживания и ремонта технических средств пожаротушения, дымоудаления, охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации (в дальнейшем - СТОИРПАС)».

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. СТОИРПАС - совокупность взаимосвязанных средств, документации технического обслуживания и ремонта и исполнителей, необходимых для поддержания и восстановления работоспособности ТС установок ПА и ОПС.

1.2. Комплекс документов СТОИРПАС предназначен для нормативно-технического обеспечения системы технического обслуживания и ремонта ТС установок ПА и ОПС.

1.3. Требования комплекса документов СТОИРПАС должны быть направлены на:

обеспечение работоспособности ТС установок ПА и ОПС в процессе эксплуатации, при пожарах (загораниях) и несанкционированных проникновениях;

снижение затрат времени, труда и средств на выполнение технического обслуживания (в дальнейшем ТО) и ремонта ТС установок ПА и ОПС.

1.4. В состав комплекса документов СТОИРПАС входит совокупность общетехнических и организационно-методических отраслевых стандартов и руководящих нормативных документов.

1.5. Комплекс документов СТОИРПАС включает в себя следующий состав классификационных групп:

общие положения;

требования к СТОИРПАС, в том числе конкретных видов ТС и установок ПА и ОПС, как объектов ТО и ремонта;

требования к организации ТО и ремонта;

требования к технологическим процессам ТО и ремонта;

требования к материально-техническому обеспечению ТО и ремонта;

правила оценки качества ТО и ремонта.

1.6. Состав групп комплекса документов СТОИРПАС конкретных видов ТС и установок ПА и ОПС в общем случае должен соответствовать составу групп документов указанных в п.1.5.

1.7. Объекты стандартизации ТО и ремонта ТС установок ПА и ОПС по каждой группе документов комплекса СТОИРПАС приведены в справочном приложении.

1.8. Наименования документов СТОИРПАС составляются в следующем порядке:

указывается наименование комплекса документов СТОИРПАС;

указывается наименование объекта стандартизации.

В случае, когда документы СТОИРПАС распространяются на конкретные ТС или установки ПА и ОПС, после наименования СТОИРПАС следует указывать наименование этих изделий.

1.9. Документы СТОИРПАС могут совмещать два и более объектов стандартизации.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Справочное

ПЕРЕЧЕНЬ

рекомендуемых объектов стандартизации ТО и ремонта ТС установок ПА и ОПС по каждой группе комплекса СТОИРПАС

| Наименование групп комплекса документов | Объекты стандартизации | Стандартизирующий документ |
| --- | --- | --- |
| Общие положения | Основные положения (назначение, состав, объекты стандартизации комплекса документов СТОИРПАС) | РД |
|  | Термины и определения в области ТО и ремонта ТС установок ПА и ОПС | Справочник |
|  | Экономические вопросы ТО и ремонта ТС установок ПА и ОПС (нормы времени, условия оплаты) | Отраслевые нормативы на ТО и ремонт, Рекомендации |
|  | Требования к монтажу и наладке | ВСН |
| Требования к СТОИРПАС | Требования к СТОИРПАС конкретных видов ТС и установок ПА и ОПС, как объектам ТО и ремонта | РД |
|  | Общие требования к СТОИРПАС (назначение, виды ТО и ремонта, структура подразделений, проводящих ТО и ремонт, порядок учета и анализа ТО и ремонта, порядок планирования ТО и ремонта, технологическая подготовка производства) | РД |
|  | Общие требования к обеспечению ремонтопригодности и эксплуатационной технологичности (требования по обеспечению уровня эксплуатационной технологичности и ремонтопригодности (ЭТ и РП), показатели ЭТ и РП | РД |
|  | Общие требования к составу, порядку разработки, оформлению, согласованию, утверждению и поставке эксплуатационной и ремонтной документации | РД |
| Требования к организации ТО и ремонта | Требования к организации и порядку проведения ТО и ремонта Прием на ТО и ремонт Учетно-договорная документация | РД, Рекомендации, должностные инструкции, Программы обучения (повышение квалификации) |
|  | Требования к ТО и ремонту инструмента и оборудования, применяемого при ТО и ремонте | РД |
|  | Порядок сдачи в ремонт и выдачи из ремонта | РД |
|  | Порядок подготовки (обучения) ремонтно-эксплуатационного персонала Сбор информации об отказах | РД(надежность) |
| Требования к технологическим процессам ТО и ремонта | Правила разработки технологических процессов ТО и ремонта | РД, ТТП |
|  | Виды документов, оформление и комплектование | РД |
|  | Требования к приборам и методам проведения ТО и ремонта | РД |
|  | Требования к порядку разработки и изготовления нестандартизированного контрольно-измерительного и диагностического оборудования, применяемого при ТО и ремонте | РД |
|  | Требования к технике безопасности и производственной санитарии при проведении ТО и ремонта | РД(ССБТ) |
| Требования к материально-техническому обеспечению ТО и ремонта | Требования к организации и порядку обеспечения запасными частями, материалами, инструментом, контрольно-измерительной и диагностической аппаратурой | РД, нормы расхода |
|  | Требования к организации и порядку создания необходимых запасов запчастей, обменного фонда, материалов, инструмента и т.д. | РД |
|  | Требования к централизованным устройствам перезарядки установок автоматического газового пожаротушения | РД |
| Правила оценки качества ТО и ремонта | Требования к отремонтированным и обслуженным ТС и установкам ПА и ОПС | РД |
|  | Критерии работоспособности и предельных состояний | РД |
|  | Показатели уровня качества ТО и ремонта | РД |
|  | Методы оценки уровня качества ТО и ремонта | Методика |
|  | Порядок учета и анализа причин отказов отремонтированных и обслуженных ТС и установок ПА и ОПС | Методика |
|  | Порядок проведения работ по оценке качества отремонтированных и обслуженных ТС и установок ПА и ОПС (организация контроля, виды контроля, службы контроля) | РД |
|  | Оценка качества работы исполнителей | РД |

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

| Номер | Номер листа (страницы) | Номер | Подпись | Дата | Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| изменения | измененного | замененного | нового | аннулированного | документа |  | внесения изм. | Введения изм. |

П Л А Н

основных мероприятий по внедрению руководящего документа «Система технического обслуживания и ремонта технических средств установок пожаротушения, дымоудаления, охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Основные положения.»

| Основные мероприятия | Срок выполнения | Исполнитель | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Размножение и рассылка руководящего документа предприятиям и организациям согласно перечня | IУ кв. 1988 г | ЦПКБ «Спецавтоматика» | Хоздоговор |
| 2. Изучение РД и разработка организационно-технических мероприятий по подготовке к внедрению документа | IУ кв. 1988 г. | Заводы и ЦТО «Спецавтоматика» | Фонд предприятий |
| 3. Оказание методической помощи при разработке мероприятий | Периодически | ЦПКБ «Спецавтоматика» | Хоздоговор |
| 4. Внедрение мероприятий на предприятиях и организациях | I кв. 1989 г. | Заводы и ЦТО «Спецавтоматика» | Фонд предприятий |
| 5. Своевременная информация держателей учтенных экземпляров о внесении изменений | Систематически | ЦПКБ «Спецавтоматика» | Хоздоговор |
| 6. Предлагаемый срок внедрения руководящего документа | 01.03.89 | Заводы и ЦТО «Спецавтоматика» | Фонд предприятий |

| Директор ЦПКБ «Спецавтоматика» | А.С. Преображенский |
| --- | --- |
| Зав. Отделом 210 | Е.И. Пузыревская |
| Руководитель темы, ведущий конструктор | Ю.А. Орлов |
| Исполнитель, конструктор 1 категории | В.М. Панеев |